## Slide 1
Podstawowe założenia
1. Adres IPv4 składa się z 32 bitów
2. CZĘŚĆ SIECIOWA+CZĘŚĆ HOSTA
3. MASKA PODSIECI WYZNACZA
MIEJSCE PODZIAŁU PODSIEĆ+HOST
4. DWA ADRESY SĄ ZAREZERWOWANE

## Slide 2
IPv4 CIDR
Kolorowe bity • maski • osie zakresów • przykłady krok po kroku
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
NIEBIESKI = bity sieci | ZIELONY = bity hosta
W prezentacji zastosowano 3 sposoby patrzenia na ten sam problem: bity → maska → zakres adresów.

## Slide 3
/30 — tylko 2 bity hosta
Idealny przykład do pokazania małych podsieci
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
255
Oktet 3
252
Oktet 4
2 bity hosta → 2² = 4 adresy → 2 użyteczne hosty
192.168.10.0
192.168.10.3
192.168.10.0 PODSIEC
192.168.10.3
BROADCAST
HOSTY: .1 – .2

## Slide 4
/29 – 3 BITY HOSTA
Każda kolejna podsieć zaczyna się co 8 adresów
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
255
Oktet 3
248
Oktet 4
3 bity hosta → 2³ = 8 adresów → 6 użytecznych
192.168.10.8/29 → sieć .8 | hosty .9–.14 | broadcast .15

## Slide 5
/28 — 4 BITY HOSTA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
255
Oktet 3
240
Oktet 4
4 bity hosta → 2⁴ = 16 adresów → 14 użytecznych
192.168.10.16/28 → .16 sieć | .17–.30 hosty | .31 broadcast

## Slide 6
/27 — 5 BITÓW HOSTA
Przykład: 192.168.10.77/27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
255
Oktet 3
224
Oktet 4
32 − 27 = 5 bitów hosta → 2⁵ = 32 adresy

## Slide 7
/24 — pełny ostatni oktet hosta – 8 BITÓW HOSTA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
255
Oktet 3
0
Oktet 4
8 bitów hosta → 2⁸ = 256 adresów → 254 użyteczne
192.168.10.0 ───────────── HOSTY .1 … .254 ───────────── 192.168.10.255

## Slide 8
/23 — 9 BITÓW HOSTA
Przykład: 172.16.35.100/23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
254
Oktet 3
0
Oktet 4
9 bitów hosta → 2^9 = 512 adresów → 510 użytecznych
Wyznaczony blok: 172.16.34.0 – 172.16.35.255

## Slide 9
/22 — 10 BITÓW HOSTA
Przykład: 10.10.14.200/22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
252
Oktet 3
0
Oktet 4
10 bitów hosta → 2^10 = 1024 adresów → 1022 użytecznych
Wyznaczony blok: 10.10.12.0 – 10.10.15.255

## Slide 10
/21 — 11 BITÓW HOSTA
Przykład: 10.20.14.200/21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
248
Oktet 3
0
Oktet 4
11 bitów hosta → 2^11 = 2048 adresów → 2046 użytecznych
Wyznaczony blok: 10.20.8.0 – 10.20.15.255

## Slide 11
/16 — 16 BITÓW HOSTA
Duża przestrzeń adresowa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CZĘŚĆ SIECIOWA
CZĘŚĆ HOSTA
255
Oktet 1
255
Oktet 2
0
Oktet 3
0
Oktet 4
16 bitów hosta → 2¹⁶ = 65 536 adresów → 65 534 użyteczne
172.16.0.0 ───────────── 172.16.0.1 … 172.16.255.254 ───────────── 172.16.255.255
Sieć
Hosty
Broadcast

## Slide 12
Prefiksy
Prefiks
Adresów
Hostów
/30
4
2
/29
8
6
/28
16
14
/27
32
30
/24
256
254
/23
512
510
/22
1024
1022
/21
2048
2046
/16
65536
65534

## Slide 13
Podsumowanie — zawsze wykonuj te 5 kroków
1
① /n → policz bity hosta: 32 − n.
2
② Bity hosta → liczba adresów: 2^(32−n).
3
③ Maska → oblicz krok: 256 − wartość maski w częściowym oktecie.
4
④ Znajdź blok, do którego należy badany adres.
5
⑤ Pierwszy = sieć, ostatni = broadcast, środek = hosty.