## Slide 1: TOPOLOGIA

## Slide 2: Packet Tracer - Configure OSPF Authentication R1 R1(config)# router ospf 1 R1(config-router)# area 0 authentication message-digest R1(config)# interface g0/0/0 R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55

## Slide 3: Packet Tracer - Configure OSPF Authentication R2 R2(config)# router ospf 1 R2(config-router)# area 0 authentication message-digest R2(config)# interface g0/0/0 R2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55 R2(config-if)# interface g0/0/1 R2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55

## Slide 4: Packet Tracer - Configure OSPF Authentication R3 R3(config)# router ospf 1 R3(config-router)# area 0 authentication message-digest R3(config)# interface g0/0/1 R3(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55