## Slide 1: Configure Local AAA for Console and VTY Access

## Slide 2: Configure Local AAA for Console and VTY Access R1(config)# username Admin1 secret admin1pa55 R1(config)# aaa new-model R1(config)# aaa authentication login default local R1(config)# line console 0 R1(config-line)# login authentication default

## Slide 3: Configure Local AAA for Console and VTY Access
R1(config-line)# end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# exit
R1 con0 is now available
Press RETURN to get started.
************ AUTHORIZED ACCESS ONLY *************
UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED.
User Access Verification
Username: Admin1
Password: admin1pa55
R1>

## Slide 4: Configure Local AAA for Console and VTY Access R1(config)# ip domain-name netsec.com R1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 The name for the keys will be: R1.netsec.com % The key modulus size is 1024 bits % Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] R1(config)# aaa authentication login SSH-LOGIN local R1(config)# line vty 0 4 R1(config-line)# login authentication SSH-LOGIN R1(config-line)# transport input ssh R1(config-line)# end

## Slide 5: Verify the SSH configuration SSH to R1 from the command prompt of PC-A. PC> ssh –l Admin1 192.168.1.1 Open Password: admin1pa55