## Slide 1: Materiał dydaktyczny Głównym celem stosowania list kontroli dostępu (ang. Access Control List) jest kontrola i ograniczenie ruchu sieciowego, przechodzącego poprzez routery. Poprzez ich zastosowanie możemy wpłynąć nie tylko na podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszej sieci, ale również na poprawę jej wydajności. Kontrolowanie i filtrowanie ruchu sieciowego to bardzo odpowiedzialne zadanie każdego administratora, który decyduje jaki typ ruchu będzie przepuszczany przez router, a jaki blokowany.

## Slide 2: zadania
Każdy router może mieć skonfigurowaną dużą liczbę ACL,
nie wszystkie jednak muszą być aktywne, tzn. utworzona lista kontroli dostępu i zapisana w konfiguracji routera będzie działać dopiero wtedy, gdy przypisze się jej dany interfejs dla którego ma filtrować ruch oraz zdefiniuje kierunek działania, tzn. czy ACL ma filtrować pakiety wchodzące do routera, czy wychodzące z routera.

## Slide 3: ACL
Ponadto każdą ACL można zdefiniować dla danego protokołu sieciowego np. IP, TCP, UDP, ICMP, tak jak przedstawia to poniższy rysunek.

## Slide 4: Moduł 2
Filtrowanie ruchu sieciowego pozwala na kontrolowanie co dzieje się w poszczególnych segmentach sieci. Jest to proces analizujący zawartość pakietów w celu podjęcia decyzji, czy pakiet ma być dopuszczony do pewnej strefy sieci czy też zablokowany.
Filtrowanie pakietów może odbywać się na podstawie:
adresu źródłowego IP,
adresu docelowego IP,
protokołów (nazwy protokołów),
typu aplikacji (numery portów).

## Slide 5: TEMATYKA MODUŁU 2
ĆWICZENIA I ZADANIA W FORMACIE PKA (PACKET TRACER ACTIVITY):
MODUL2-1-Configure Named Standard IPv4 ACLs
MODUL2-3-Configure Extended ACLs - Scenario 1
MODUL2-4-Configure Extended ACLs - Scenario 2
MODUL2-5-Configure IP ACLs to Mitigate Attacks
MODUL2-6-Configure IPv6 ACLs
WYKONYWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ

## Slide 6: Standardowe ACL

## Slide 7: Standardowe ACL
Cechy standardowej listy kontroli dostępu (standard ACL):
numery ACL zawierają się w zakresie od 1 do 99 oraz od 1300 do 1999
filtruje ruch na podstawie adresu źródłowego IP pakietu
zezwala (permit) lub blokuje (deny) na podstawie całego protokołu np. IP
jeśli dany host jest zablokowany przez standardową ACL, to wszystkie usługi wychodzące z tego hosta są zablokowane

## Slide 8: Standardowe ACL
Składnia polecenia IOS tworzącego standardową listę:
access-list [access-list-number] [deny|permit] [source address] [source-wildcard] [log]
Składnia polecenia IOS usuwającego ACL:
no access-list access-list-number
Aby przypisać ACL do interfejsu, należy zastosować polecenie ip access-group. Każdy interfejs może mieć przypisane dwie listy (dla ruchu wchodzącego oraz wychodzącego). Jeśli przypisane są obie listy, muszą być tego samego typu.
Składnia polecenia IOS przypisującego ACL do interfejsu:
ip access-group access-list-number {in | out}

## Slide 9: ROZSZERZONE ACL

## Slide 10: Rozszerzone ACL
Cechy rozszerzonej listy kontroli dostępu (extended ACL):
numery ACL zawierają się w zakresie od 100 do 199 oraz od 2000 do 2699
filtruje ruch na podstawie adresu źródłowego IP pakietu oraz na podstawie adresu docelowego IP
filtruje ruch na podstawie rodzaju protokołu, numerów portów
zezwala (permit) lub blokuje (deny) na podstawie rodzaju protokołu np. TCP lub rodzaju aplikacji (numeru portu)

## Slide 11: Rozszerzone ACL
Składnia polecenia IOS tworzącego rozszerzoną listę:
access-list access-list-number {deny | permit protocol {source-address [source-mask] {destination-address [destination-mask]} operator service
Różnice między listą standardową i listą rozszerzoną:
Standardowa lista zezwala lub blokuje na podstawie adresu źródłowego IP.
Rozszerzona lista zezwala lub blokuje dostęp bazując na adresach źródłowych IP, docelowych adresach

## Slide 12: Nazywane ACL
Właściwości nazywanej listy kontroli dostępu (named ACL):
mogą być standardowe lub rozszerzone
ACL jest identyfikowana za pomocą nazwy przypisanej do niej
konfiguracja nazywanych list ACL używa trybu konfiguracji (nacl)

## Slide 13: NAZWA ACL
Nazwa listy powinna być unikalna. Używając dużych liter w nazwach jest łatwiej je znaleźć w routerze.
Składnia polecenia IOS tworzenia listy nazywanej (named ACL):
ip access-list {standard | extended} name
Po wykonaniu tego polecenia router przechodzi do podtrybu konfiguracji nacl. W tym podtrybie należy wprowadzać polecenia permit lub deny.