## Slide 1: SKRYPTY KONFIGURACYJNE W SYSTEMIE CISCO IOS

## Slide 2: Tryb pracy CLI a ładowanie konfiguracji z pliku.
W systemie operacyjnym Cisco ISO, w trybie pracy CLI (ang. Command Line Interface) możemy wpisywać komendy systemu na trzy sposoby:
pełną postać komendy np. interface address 2001:A:B:C::1/64,
uproszczoną postać komendy np. int addr 2001:A:B:C::1/64,
ładować komendy z pliku skryptu konfiguracyjnego.

## Slide 3: Wady i zalety
Wada: Autor pliku musi dobrze znać tryby pracy w IOS oraz poziomy konfiguracyjne IOS.
Wada: Autor pliku musi bardzo dobrze znać komendy IOS oraz wpisywać je bez błędów.
Zaleta: O wiele szybsza konfiguracja wynikowa topologii w porównaniu z ręcznym wprowadzaniem komend w CLI, szczególnie w przypadku bardziej złożonych topologii.
Zaleta: Prostota wykonania, wykorzystywanie metody „kopiuj i wklej” oraz Notatnika.
Na przykład w przypadku konfiguracji routingu statycznego w 6 routerach za pomocą gotowych plików skryptowych można ją wykonać w czasie około 20 minut, a ręczna konfiguracja tej samej sieci zajmuje czas około 1-2 godziny. Uwaga: Czas ten jest oczywiście zależny także od wydajności administratora.

## Slide 4: PRZYGOTOWANIE WZORCA PLIKU SKRYPTU KONFIGURACYJNEGO
Przykładowa topologia – stan początkowy

## Slide 5: WZORZEC

## Slide 6: PRZYGOTOWANIE POLECEŃ DLA ROUTINGU STATYCZNEGO
skrypt-dlaCZAPLINEK.txt
en
conf t
! Konfiguracja routera CZAPLINEK
hostname CZAPLINEK
ipv6 unicast-routing
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address FE80::5 link-local
ipv6 address 2001:DB8:5::1/48
clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
ipv6 address FE80::5 link-local
ipv6 address 2001:DB8:3::2/48
!
ipv6 route 2001:DB8:1::/48 2001:DB8:3::1
ipv6 route 2001:DB8:21::/48 2001:DB8:5::2
ipv6 route 2001:DB8:21::/48 2001:DB8:4::2
end
write

## Slide 7: PRZYGOTOWANIE POLECEŃ DLA ROUTINGU STATYCZNEGO
skrypt-dlaKOLOBRZEG.txt
en
!tryb uprzywilejowany
conf t
!tryb konfiguracji globalnej
! Konfiguracja routera KOLOBRZEG
hostname KOLOBRZEG
ipv6 unicast-routing
!
!tryb konfiguracji interfejsu
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
ipv6 address FE80::2 link-local
ipv6 address 2001:DB8:8::1/48
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
ipv6 address FE80::2 link-local
ipv6 address 2001:DB8:2::2/48
!

## Slide 8: PRZYGOTOWANIE POLECEŃ DLA ROUTINGU STATYCZNEGO
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address FE80::2 link-local
ipv6 address 2001:DB8:7::1/48
clock rate 2000000
!tryb konfiguracji routingu statycznego
ipv6 route 2001:DB8:21::/48 2001:DB8:7::2
ipv6 route 2001:DB8:21::/48 2001:DB8:8::2
ipv6 route 2001:DB8:1::/48 2001:DB8:7::2
!
end
write

## Slide 9: PRZYGOTOWANIE POLECEŃ DLA ROUTINGU STATYCZNEGO
skrypt-dlaKOSZALIN.txt
en
conf t
! Konfiguracja routera KOSZALIN
hostname KOSZALIN
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:21::2/48
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:6::2/48
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:7::2/48
interface Serial0/0/1
no ip address
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:4::2/48

## Slide 10: PRZYGOTOWANIE POLECEŃ DLA ROUTINGU STATYCZNEGO
!tryb konfiguracji routingu statycznego
ipv6 route 2001:DB8:1::/48 2001:DB8:6::1
ipv6 route 2001:DB8:1::/48 2001:DB8:7::1
ipv6 route 2001:DB8:1::/48 2001:DB8:4::1
end
write

## Slide 11: PRZYGOTOWANIE POLECEŃ DLA ROUTINGU STATYCZNEGO
skrypt-dlaSZCZECIN.txt
en
conf t
! Konfiguracja routera SZCZECIN
hostname SZCZECIN
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:1::2/48
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:2::1/48
!
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:3::1/48
!
!tryb konfiguracji routingu statycznego
ipv6 route 2001:DB8:21::/48 2001:DB8:2::2
ipv6 route 2001:DB8:21::/48 2001:DB8:3::2
end
write

## Slide 12: PRZYGOTOWANIE POLECEŃ DLA ROUTINGU STATYCZNEGO
skrypt-dlaSZCZECINEK.txt
en
conf t
! Konfiguracja routera SZCZECINEK
hostname SZCZECINEK
ipv6 unicast-routing
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address FE80::4 link-local
ipv6 address 2001:DB8:5::2/48
!
interface Serial0/0/1
no ip address
ipv6 address FE80::4 link-local
ipv6 address 2001:DB8:4::1/48
clock rate 2000000
!
ipv6 route 2001:DB8:1::/48 2001:DB8:5::1
ipv6 route 2001:DB8:21::/48 2001:DB8:4::2
end
write

## Slide 13: PRZYGOTOWANIE POLECEŃ DLA ROUTINGU STATYCZNEGO
skrypt-dlaUSTKA.txt
en
!tryb uprzywilejowany
conf t
!tryb konfiguracji globalnej
! Konfiguracja routera USTKA
hostname USTKA
ipv6 unicast-routing
!
!tryb konfiguracji interfejsu
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:8::2/48
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:6::1/48
!
!tryb konfiguracji routingu statycznego
ipv6 route 2001:DB8:21::/48 2001:DB8:6::2
ipv6 route 2001:DB8:1::/48 2001:DB8:8::1
!
end
write

## Slide 14: URUCHAMIANIE SKRYPTÓW –WARIANT 1
Metoda „Kopiuj i wklej” w zakładce CLI

## Slide 15: URUCHAMIANIE SKRYPTÓW –WARIANT 2
Przycisk „Load” w zakładce „Config”

## Slide 16: Nie zapomnij o sprawdzeniu i ewentualnym poprawieniu skryptów!
Sprawdzenie

## Slide 17: STAN PO „WKLEJENIU” POLECEŃ DO ROUTERÓW
Przykładowa topologia – stan końcowy