## Slide 1: DYNAMICZNE ADRESOWANIE IPv6
Laboratorium IPV6 – materiał pomocniczy
Wydawnictwo informatyczne ITSTART.
2022
Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Notes: Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 2: Nagłówek pakietu IPV6
Notes: 2
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 3: Nagłówek pakietu IPV6
Version (4 bity) – wersja protokołu IP (wartość 6).
Traffic class (8 bitów) – klasa ruchu określająca metodę obsługi pakietu przez QoS.
Flow label (20 bitów) – identyfikator strumienia pakietów IPv6.
Payload length (16 bitów) – długość danych zawartych w pakiecie.
Notes: 3
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 4: Nagłówek pakietu IPV6
Next header (8 bitów) – typ informacji znajdujących się za podstawowym nagłówkiem.
Hop limit (8 bitów) – liczba przeskoków, odpowiednik pola TTL w IPv4.
Source address (128 bitów) – adres IP nadawcy pakietu.
Destination address (128 bitów) – adres IP odbiorcy pakietu.
Notes: 4
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 5: Protokół NDP
Protokół NDP (ang. Neighbor Discovery Protocol), znany także pod nazwą ND, zastępuje znany z sieci IPv4, protokół ARP, lecz jest bardziej rozbudowany. Działa w warstwach Internet Layer i Link Layer modelu TCP/IP.
Podstawowe komunikaty NDP to:
Router Solicitation (Typ 133) – host wysyła żądanie rozpoznania routerów obsługujących IPv6 oraz podłączonych do lokalnych łącz.
Notes: 5
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 6: Router Solicitation
Router Solicitation (Typ 133) – host wysyła żądanie rozpoznania routerów obsługujących IPv6 oraz podłączonych do lokalnych łącz.
Notes: 6
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 7: Router Advertisement
Router Advertisement (Typ 134) – odpowiedź na żądanie Router Solicitation, zawierająca dane wymagane do wygenerowania adresu IPv6 dla hosta.
Notes: 7
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 8: Neighbor Solicitation
Neighbor Solicitation (Typ 135) – stosowany przez urządzenie do poznania adresu fizycznego (MAC) w warstwie Link Layer oraz sprawdzenia czy dany host jest nadal dostępny pod tym adresem.
Notes: 8
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 9: Neighbor Advertisement
Neighbor Advertisement (Typ 135) – odpowiedź na żądanie Neighbor Solicitation.
Notes: 9
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 10: Nagłówek ICMPV6
Type (8 bitów) – w tym polu znajduje typ komunikatu.
Code (8 bitów) – zależy od wartości pola Type i jest rozszerzeniem typu komunikatu.
Checksum (16 bitów) – suma kontrolna służąca do wykrywania błędów w pakiecie.
Notes: 10
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 11: Typy komunikatów ICMPV6
Raporty błędów (wartości pola Type od 0 do 127)
Wiadomości (wartości pola Type Type od 128 do 255)
Notes: 11
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 12: Metody dynamicznego konfigurowania adresu GUA
SLAAC
SLAAC z bezstanowym DHCPV6
Stanowy DHCPV6
Notes: 12
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 13: Metoda SLAAC
Metoda SLAAC (ang. Stateless Address AutoConfiguration) pozwala urządzeniu sieciowemu na automatyczną konfigurację adresu GUA bez używania usługi DHCPV6.
Do tej konfiguracji, urządzenia uzyskują niezbędne informacje, pochodzące z komunikatów ICMPV6 RA wysyłanych przez router lokalny.
Prefiks podsieci jest dostarczany w komunikacie ICMPV6 RA, a urządzenie wykorzystuje procedurę EUI-64 lub inną metodę do losowego generowania 64-bitowego ID interfejsu.
Notes: 13
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 14: Procedura EUI-64
Krok 1. Pobierany jest adres MAC urządzenia.
Krok 2. Wartość FFFE jest wstawiana do środka
adresu MAC.
Krok 3. Siódmy bit (licząc od lewej strony)
adresu MAC jest zamieniany z 0 na 1.
Notes: 14
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 15: Metoda SLAAC z bezstanowym DHCPV6
Urządzenie sieciowe tworzy własny adres GUA.
Jako adres bramy domyślnej używa adresu LLA routera (jest to źródłowy adres w komunikacie ICMPV6 RA).
Do uzyskania pozostałych informacji, takich jak: adres serwera DNS i nazwy domeny, używa bezstanowego serwera DHCPV6.
Notes: 15
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 16: Metoda ze stanowym DHCPV6
Urządzenie sieciowe odbiera z serwera DHCPV6:
Adres GUA.
Długość przedrostka (prefiks).
Adres serwera DNS.
Nazwa domeny.
Adres bramy domyślnej, który jest adresem LLA routera.
Notes: 16
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela