## Slide 1: FILTROWANIE RUCHU IPV6 ZA POMOCĄ ACL
Laboratorium IPV6 – materiał pomocniczy
Wydawnictwo informatyczne ITSTART.
2022
Materiały pomocnicze dla nauczyciela
Notes: Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 2: Różnice w stosunku do list ACL w IPV4
W protokole IPV6 stosuje się wyłącznie rozszerzone nazywane listy ACL.
Zamiast polecenia „ip access-group” charakterystycznego dla IPV4, używa się polecenia ipv6 traffic-filter.
W listach ACL IPV6 są domyślnie wstawiane na samym końcu, trzy niewidoczne polecenia:
permit icmp any any nd-na
permit icmp any any nd-ns
deny ipv6 any any
Notes: 2
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 3: Przykładowa topologia i założenia
Notes: 3
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 4: Przykładowa topologia i założenia
Pierwsza lista ACL ma zadanie blokować ruch HTTP i HTTPS przychodzący do serwera SERVER.COM, a pozostały ruch IPV6 ma być dozwolony. Lista ACL ma mieć nazwę BLOKUJ_HTTP. Należy ją skonfigurować w interfejsie Gig0/0 w routerze R1.
Druga lista ACL ma zadanie blokować ruch ICMP wychodzący z dowolnego hosta i kierowany do dowolnego adresu, a pozostały ruch IPV6 ma być dozwolony. Lista ACL ma mieć nazwę BLOKUJ_ICMP. Należy ją skonfigurować w interfejsie Gig0/0 w routerze R3.
Notes: 4
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 5: Konfigurowanie ACL w R1
en
conf t
ipv6 access-list BLOKUJ_HTTP
deny tcp any host 2001:DB8:1:50::1 eq www
deny tcp any host 2001:DB8:1:50::1 eq 443
permit ipv6 any any
interface Gig0/0
ipv6 traffic-filter BLOKUJ_HTTP in
Notes: 5
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 6: Konfigurowanie ACL w R3
en
conf t
ipv6 access-list BLOKUJ_ICMP
deny icmp any any
permit ipv6 any any
exit
interface Gig0/0
ipv6 traffic-filter BLOKUJ_ICMP out
Notes: 6
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 7: Uwaga
W przypadku znalezienia pomyłek w listach ACL, może okazać się bardzo przydatne przygotowanie skryptów kasujących błędne listy.
Notes: 7
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 8: Usuwanie ACL w R1
en
conf t
no ipv6 access-list BLOKUJ_HTTP
interface GigabitEthernet0/0
no ipv6 traffic-filter BLOKUJ_HTTP in
Notes: 8
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 9: Usuwanie ACL w R3
en
conf t
no ipv6 access-list BLOKUJ_ICMP
interface Gig0/0
no ipv6 traffic-filter BLOKUJ_ICMP out
Notes: 9
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela