## Slide 1: INNE ZAGADNENIA DOTYCZĄCE IPV6
Laboratorium IPV6 – materiał pomocniczy
Wydawnictwo informatyczne ITSTART.
2022
Materiały pomocnicze dla nauczyciela
SERWER SSH
ROUTER ON THE STICK
FIREWALL
Notes: Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 2: SERWER SSH DLA IPV6 W ROUTERZE
Notes: 2
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 3: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SERWERA SSH DLA IPV6
en
conf t
hostname SSH-SERVER
enable secret Ceta
ipv6 unicast-routing
interface FastEthernet0/0
no ip address
ipv6 address FE80::1:1 link-local
ipv6 address 2001:A:B:C::1/64
exit
Notes: 3
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 4: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SERWERA SSH DLA IPV6
username Alfa password Beta
ip domain-name ssh-domain
ip ssh version 2
crypto key generate rsa
2048
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3
line vty 0 15
login local
transport input ssh
Notes: 4
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 5: ROUTER ON THE STICK W IPV6
Notes: 5
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 6: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DLA R1
en
conf t
hostname R1
ipv6 unicast-routing
!
interface Gig0/0
no ip address
ipv6 enable
no shutdown
Notes: 6
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 7: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DLA R1
interface Gig0/0.10
ipv6 enable
encapsulation dot1Q 10
ipv6 address 2001:DB8:10:10::1/64
no shutdown
interface Gig0/0.20
ipv6 enable
encapsulation dot1Q 20
ipv6 address 2001:DB8:20:20::1/64
no shutdown
Notes: 7
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 8: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DLA L2-Switch
en
conf t
hostname L2-Switch
interface Fa0/1
switchport mode trunk
encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,20
interface Fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface Fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
Notes: 8
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 9: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DLA R10
en
conf t
hostname R10
ipv6 unicast-routing
interface Gig0/0
no ip address
ipv6 enable
ipv6 address 2001:DB8:10:10::2/64
no shutdown
ipv6 route ::/0 2001:DB8:10:10::1
Notes: 9
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 10: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA DLA R20
en
conf t
hostname R20
ipv6 unicast-routing
interface Gig0/0
no ip address
ipv6 enable
ipv6 address 2001:DB8:20:20::2/64
no shutdown
ipv6 route ::/0 2001:DB8:20:20::1
Notes: 10
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 11: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA FIREWALLA W KOMPUTERZE
Notes: 11
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 12: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA FIREWALLA W PC1
Notes: 12
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 13: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA FIREWALLA W PC2
Notes: 13
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 14: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA FIREWALLA W SERWERZE
Notes: 14
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 15: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA FIREWALLA W SERWERZE
Notes: 15
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 16: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA FIREWALLA W SERWERZE
Notes: 16
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 17: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA FIREWALLA W SERWERZE
# | Action | Protocol | Remote IP/Prefix | Remote Port | Local Port
1 | Allow | ICMPV6 | 2001:DB8:B::/64 | any | -
2 | Allow | TCP | 2001:DB8:B::/64 | any | 21
3 | Allow | TCP | 2001:DB8:C::/64 | any | 80
4 | Allow | TCP | 2001:DB8:C::/64 | any | 443
5 | Allow | UDP | ::/0 | any | 53
Notes: 17
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela

## Slide 18: PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA FIREWALLA W SERWERZE
Notes: 18
Podstawy IPV6
Materiały dla nauczyciela